Рекомендации к оригинал-макетам цифровой печати

1.	Рекомендуется предоставлять постраничный оригинал-макет в форматах PDF/X-1а или PDF/X-3. Другие форматы программ должны быть согласованы с менеджером.

Обязательно предоставлять изображение оригинал-макета в формате JPEG (150 dpi) или его цветную распечатку.

2.	Размер страницы должен быть согласован с менеджером и учитывать выпуск под обрез.

3.	Выпуск «под обрез» равен 3 мм для одностраничной и 5 мм для многостраничной продукции.

4. Размер корешкового поля соответствует типу брошюровки, согласованному с менеджером: для клеевого бесшвейного скрепления ≥15 мм, брошюровки на пружину ≥12 мм, шитья внакидку проволокой ≥10 мм.

5.	Элементы, которые не должны попадать под обрез, размещены от края обрезного формата на расстоянии ≥3 мм для одностраничной и ≥5 мм для многостраничной продукции.

6.	Элементы дизайна, привязанные к технологическим линиям (фальцовки, биговки, перфорации и т.д.), размещены точно по ним. Общие для страниц элементы расположены одинаково относительно их края.

7.	Логотипы и другие элементы с четкими контурами находятся в виде векторных изображений:

- все цвета в системе CMYK;

- текст в виде кривых;

- сохранены в формат EPS и помещены на полосу без включения (с Link).

8.	Пиксельные изображения подготовлены к цифровой печати:

- разрешение 300 dpi;

-	цветовая система CMYK или Grayscale, цветовое пространство соответствует офсетной печати на мелованной бумаге (ISOcoated_v2_eci.icc). Допускается предоставление изображений в цветовых системах RGB с подсоединным профилем ICC или системе CIE Lab.

-	сохранены в форматы TIFF или PSD, помещены на полосу без включения (с Link);

-	для оригинал-макетов в форматах, отличном от PDF/X, пиксельные изображения следует предоставлять в виде отдельных файлов с подсоединенным профилем ICC.

9.	При использовании прозрачности (Transparency): текст и векторные изображения находятся выше объектов с прозрачностью, при преобразовании (Transparency Flattener) выбрана установка [High Resolution]. В формате PDF/X прозрачности не должно быть.

10. Используются только триадные краски. Большинство цветов из библиотеки PANTONE Formule Guide solid воспроизводятся при цифровой печати со значительными искажениями.

11. Общее количество красок в темных местах не должно превышать 300%, рекомендуемый глубокий черный С=25%, M=19%,Y=19%, K=100%.

12.	Текст имеет не растровый вид, т.е. находится в кодированном виде или в виде кривых.

13.	Тексту ≤ 8 pt не назначен сложный цвет или выворотка по сложному цвету.

14.	Для черного текста назначен простой черный цвет с наложением (overprint) до 14 pt.

15. Удалены лишние (закрытые, пустые) объекты и их части в пределах и за пределами страницы, удалены в палитрах неиспользуемые цвета, слои, стили и т.д.

16. Рекомендуется согласовать с менеджером утверждение подписного листа тиража по содержанию и цвету.